## Slide 1
暗室信道 · 车机定位验证
定位测试结果与
POOR 场景验证计划
自发自收 GNSS-SDR 对照 · 车机黑盒现象 · 跨车辆归因
当前事实
车机在 POOR 输入下未显示有效定位；GNSS-SDR 对部分 POOR 输入仍可定位。
尚不能区分：信道过严 · 车机恢复链 · 车机 HMI / 内部融合状态
2026-09-15 · 内部汇报稿
Notes: 本页只陈述已观察到的现象和待验证归因，不将车机 HMI 未显示定位等同于接收机内部 tracking 或 PVT 已失败。项目审计报告：E:/GNSS_Multipath_Project/docs/DARKROOM_RX_0913_ALL8_SIGNAL_QUALITY_REPORT_CN.md

## Slide 2
DARKROOM · GNSS 接收验证
测试链路与判定边界
同一段模拟 GPS L1 C/A 信号，同时进入车机与独立 GNSS-SDR 对照链。
暗室参数表
信道模拟器
同一 GPS L1 C/A RF
当前车机 → 地图 / HMI
RF采集 → GNSS-SDR → tracking / PVT / NMEA
三个状态必须分开记录
Tracking 失锁
≠
PVT 无输出
≠
地图未显示定位
数据来源：0913DarkroomRx GNSS-SDR 独立审计；车机部分为现场黑盒观察
Notes: 波形接口参考：GPS IS-GPS-200N 官方接口文档：https://www.gps.gov/interface-control-documents-icds-interface-specifications-iss
项目审计数据：E:/GNSS_Multipath_Project/docs/DARKROOM_RX_0913_ALL8_SIGNAL_QUALITY_REPORT_CN.md

## Slide 3
DARKROOM · GNSS 接收验证
GNSS-SDR 对 POOR 的独立结果
8 个 0913DarkroomRx 输入的只读审计：POOR 并非全部表现为 GNSS-SDR 无定位。
场景 | 定位审计 | 有效位置输出 | 最长连续定位 | 最大 Tracking 失锁 | 结论
Highway/Open POOR | SUSTAINED_FIX | 103/105 s 覆盖 98.1% | 46 s | 5.370 s | 可定位；有短时缺口
Urban POOR | SUSTAINED_FIX | 12/12 s 覆盖 100% | 12 s | 4.728 s | 可定位；观测段较短
Mountain/Valley POOR | INCONCLUSIVE | 无 NMEA/PVT 但有 tracking/telemetry | — | 5.527 s | 结论保守：证据不足
8 个任务合计
207
次 debounced tracking loss
最长单次
5.639 s
失锁 ≠ PVT/HMI 失效
数据来源：0913DarkroomRx GNSS-SDR 独立审计；车机部分为现场黑盒观察
Notes: 数据来源：E:/GNSS_Multipath_Project/docs/DARKROOM_RX_0913_ALL8_SIGNAL_QUALITY_REPORT_CN.md
审计 namespace：E:/GNSS_Multipath_Project/dataset_generation_logs/darkroom_rx_gnss_sdr_qa/darkroom_rx_0913_all8_20260915_r1
Mountain/Valley POOR 的 INCONCLUSIVE_NO_POSITION_OUTPUT 不能表述为“无法定位”。

## Slide 4
DARKROOM · GNSS 接收验证
车机黑盒表现：POOR 输入后未恢复定位
以下为现场观察的汇报位置；原始实拍截图文件当前不可访问，保留为可替换占位框。
原始实拍截图
暂不可访问
重新上传后原图替换
图1 GOOD：位置 / 时间 / 精度可见
原始实拍截图
暂不可访问
重新上传后原图替换
图2 POOR：精度无、GPS时间未提供
原始实拍截图
暂不可访问
重新上传后原图替换
图3 切回纯GPS：位置图标仍未恢复
观察对象是车机界面；内部 tracking、PVT、融合状态未暴露。当前结论只能写为：车机在测试 POOR 输入下未显示有效定位。
现场照片：由用户提供；当前工程目录中未找到原始图片文件，因此本页保留原图替换框
Notes: 本页三张占位框对应用户此前提供的三张车机照片：GOOD、POOR、切回纯 GPS 后仍未恢复。由于图片附件临时路径当前不存在，未伪造或替换为其他图像。车机观察不是内部 GNSS 接收机状态的直接测量。

## Slide 5
DARKROOM · GNSS 接收验证
GOOD 与 POOR 的真实含义
当前标签是项目内的相对压力配置，不是汽车行业标准等级。
Clean / BYPASS
标准或无附加信道
必须补做的控制基线
GOOD
来自实测多径窗口
相对较弱，但不是无多径
POOR
更强压力配置
用于应力与失锁验证
GOOD 不是“无多径”
它同样来自实测多径证据窗口，因此三个状态都可能对车机形成压力。
必须加入 Clean / BYPASS
才能判断 POOR 是否过严
数据来源：0913DarkroomRx GNSS-SDR 独立审计；车机部分为现场黑盒观察
Notes: GOOD 与 POOR 的定义来自当前暗室参数生成配置和项目计划：GOOD 不是开阔天空基线，而是相对较弱的实测多径压力配置。Clean/BYPASS 是建议新增的控制条件，尚未执行。

## Slide 6
DARKROOM · GNSS 接收验证
第二辆车：用同一信号做跨车辆验证
目标：把“信道太严苛”与“当前车机恢复 / HMI 问题”分开。
序列 | 输入 | 车辆 A | 车辆 B | 同步记录
1 | Clean / BYPASS | 位置、时间、精度 | 位置、时间、精度 | 视频 + GNSS-SDR
2 | GOOD | 同上 | 同上 | 固定 seed / RF 电平
3 | POOR | 同上 | 同上 | tracking / PVT / HMI
4 | GOOD → POOR → Clean | 恢复时间 | 恢复时间 | 同一顺序
5 | POOR → Clean → 重启 | 是否恢复 | 是否恢复 | 记录重启边界
控制条件
同一冻结参数表 · 同一随机种子 · 校准后的天线口功率 · 同步视频与 GNSS-SDR 采集
最低要求：Vehicle B；理想配置：再增加 Vehicle C。
数据来源：0913DarkroomRx GNSS-SDR 独立审计；车机部分为现场黑盒观察
Notes: 推荐测试参考：ETSI TS 103 246-3（GNSS 定位系统性能要求）与 TS 103 246-5（测试流程）；EN 16803-2 涵盖道路 ITS GNSS 定位终端和记录回放思路。
ETSI TS 103 246-5：https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103200_103299/10324605/01.02.01_60/ts_10324605v010201p.pdf
EN 16803-2：https://www.nen.nl/nen-en-16803-2-2020-en-275958

## Slide 7
DARKROOM · 下一步判定
判定逻辑与周五计划
观察结果 | 解释方向 | 处理建议
B 车可定位，A 车失败 | 信号并非普遍不可定位；A 车恢复链 / HMI 待查 | 保留 POOR，做车机差异定位
A、B 均通过 Clean/GOOD，均失败 POOR | 当前 POOR 可能过严，不宜作车辆定位主测试 | 标记 deprecated；保留 artifact，不删除
A、B 连 Clean/BYPASS 也失败 | 先怀疑模拟器 / RF 链路或基础配置 | 暂停 POOR 结论，先做链路校准
切回 Clean 后仅重启恢复 | 接收机状态机 / HMI 恢复路径待查 | 重复序列并记录恢复边界
周五唯一建议
重启车机 → 选 1 个 GOOD + 1 个 POOR 复测 → 再测 8 个带雨场景
当前状态：未执行新实验；需要 Commander 批准 Clean/BYPASS 与跨车辆测试矩阵。
Notes: 参考量尺仅作为测试设计参考，不是对车机地图 HMI 的直接合格判据：EU Regulation 2017/79（eCall 型式要求）https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0079-20251117
RF 接收机阻塞参考：ETSI EN 303 413 https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303400_303499/303413/01.02.01_60/en_303413v010201p.pdf